Harmonogram uzavírání metra

v období od 12. do 15. srpna

Pondělí 12. srpna

Stavba stěn v budoucích traťových tunelech u Vltavy - za stanicí Nádraží Holešovice firmou Metrostav nad úroveň stoleté vody

11:00 - vyhlášen 3. stupeň povodňové pohotovosti, zahájení realizace protipovodňových opatření

16:30 - zahájena stavba povodňových zábran ve stanicích Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka a u větrací šachty Mánes

21:10 - dokončena  instalace zábran ve stanicích a ponecháno pouze jedno pole volné pro průchod cestujících

22:50 - zastaven provoz trasy metra C v úseku Florenc - Nádraží Holešovice

23:55 - uzavřena stanice Křižíkova (B) pro cestující (vlaky stanicí pouze projíždějí) a severní vestibuly stanice Florenc trasy C a B

Úterý 13. srpna 2002

00:45 - uzavření traťových tlakových uzávěrů ve stanici Nádraží Holešovice (C)

01:00 - uzavření tlakového uzávěru větrací šachty ve stanici Vltavská (C)

10:00 - uzavření staničních tlakových uzávěrů stanice Vltavská (C)

10:00 - uzavření traťových tlakových uzávěrů ve stanici Florenc - trasa metra C

10:40 - uzavření staničních tlakových uzávěrů ve stanici Křižíkova

11:20 - uzavřena stanice Invalidovna (B) pro cestující

11:45 - uzavření staničních tlakových uzávěrů ve stanici Invalidovna a Florenc B

12:19 - uzavřena stanice Malostranská (A) pro cestující

12:40 - uzavřena stanice Staroměstská (A) pro cestující

13:00 - uzavření tlakových staničních uzávěrů ve stanicích Staroměstská a Malostranská

18:20 - uzavření staničního tlakového uzávěru stanice Palmovka (B)

19:30 - průnik vody přes zábrany na stoletou vodu vybudované Metrostavem (staveniště úseku IV. C) do obratových kolejí stanice Nádraží Holešovice - viditelné pomocí průmyslové televize

22:00 - v provozu jsou úseky metra: Skalka - Náměstí Míru (trasa A), Zličín - Smíchovské nádraží + Florenc - Černý Most (trasa B), Florenc - Háje (trasa C)

24:00 - ukončení provozu metra

Středa 14. srpna 2002

00:20 - první průsak vody do stanice Invalidovna u staničního tlakového uzávěru po překonání ochranných bariér na stoletou vodu

00:25 - vypnuto napájení přívodní kolejnice v úseku Florenc - Palmovka (trasa B)

01:45 - uzavřeny traťové tlakové uzávěry mezi stanicemi Palmovka a Invalidovna (trasa B) - oddělení úseku trasy B s prosakující vodou od zbývající sítě metra

03:00 - provedena aktuální kategorizace stanic s ohledem na bezpečnost cestujících a zaměstnanců (stanice provozované obsazeny normálně; stanice neprovozované obsazené pouze v uliční úrovni, ale zapnuté; stanice zatopené neobsazené a vypnuté)

03:10 - uzavřeny traťové tlakové uzávěry mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky (trasa B)

04:00 - evakuován personál stanice Palmovka (trasa B) po průlomu zdi pod dlouhodobým hydrostatickým náporem

09:35 až 11:20 - uzavřeny staniční tlakové uzávěry a evakuace staničního personálu ve stanicích Anděl - Náměstí Republiky (trasa B)

14:00 - po uzavření všech tlakových uzávěr a udržování většiny úseků metra v tzv. "suchém stavu" náhlé zatápění úseku trasy B Národní třída - Můstek

23:15 - začala stoupat voda přes přestupové eskalátory a uzavřené tlakové uzávěry na přestupu ve stanici Můstek - zjištěno při kontrole zatopení stanice

Čtvrtek 15. srpna 2002

00:15 - voda ve stanicích na trase A - Můstek, následně Staroměstská a Malostranská

Metro v provozu Skalka - Náměstí Míru (trasa A), Pražského Povstání - Háje (trasa C) a tzv. "pendl" až na Muzeum, Nové Butovice - Zličín (trasa B)

10:00 až 12:30 - kontrola zatopení úseku Anděl - Smíchovské nádraží (trasa B), uzavřeny traťové tlakové uzávěry u stanice Smíchovské nádraží

15:00 - voda v kolejišti u stanice Muzeum - trasa A

15:30 - evakuována stanice Muzeum - trasa A

16:00 - vypnuto napájení přívodní kolejnice na úseku trasy A

18:08 - uzavřeny staniční tlakové uzávěry - výstup stanice Muzeum - trasa A a tlakový uzávěr na přestup tras A a C

22:00 - uzavřeny tlakové uzávěry na traťové spojce mezi trasami C a A