15.3. Přístrojová deska řidiče

Trolejbus TROLLINO 12 byl  vybaven moderní a ergonomickou přístrojovou deskou. Existuje zde možnost plynulé regulace výšky závisle na individuálních potřebách řidiče (viz kap.12). Celkový pohled na přístrojovou desku řidiče znázorňuje obrázek 15.13. Kapitola věnovaná přístrojové desce řidiče je rozdělena do tří části. První z nich popisuje skupinu ukazatelů desky, druhá část popisuje ovládací tlačítka a třetí – parkovací brzdu, zastávkovou brzdu, nouzový vypínač a sdruženou páčku.

Obr. 15.13 Celkový pohled na přístrojovou desku řidiče

15.3.1 Skupina ukazatelů desky řidiče

Ukazatelé a kontrolky desky řidiče (obr. 15.14):

- Zobrazovací jednotka tachografu TT32

- Směrová světla

- Červené poruchové pole

- Žluté poruchové pole

- Dálková světla

- ABS/ASR

- Displej počítače

- Ruční brzda

- Vnější osvětlení

- Porucha

- Žádost o příklek a rampu (Zavření dveří pro 3701 a 3601)

12. Žádost o zastavení (Otevření dveří pro 3701 a 3601)

Piktogramy zobrazované displejem na přístrojové desce

| Č. | Piktogram | Funkce |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | aktivní ASR |
| 2. |  | porucha systému ABS/ASR |
| 3. |  | porucha systému ABS/ASR |
| 4. |  | pokles napětí pod 23V |
| 5. |  | pokles napětí pod 21,5 V |
| 6. |  | připojené vnější napájení pneumatického systému nebo opotřebená brzdová destička |
| 7. |  | nízký napájecí tlak (méně než 5,5 baru) prvního nebo druhého pneumatického obvodu |
| 8. |  | porucha pneumatického systému |
| 9. |  | zapnutá parkovací (ruční) brzda |
| 10. |  | zapnuté odběrné zařízení před spínací skříňkou (např. vnitřní osvětlení autobusu) |
| 11. |  | porucha sytému ovládání dveří |
| 12. |  | porucha multiplexeru |
| 13. |  | zapnuté nouzové otevírání dveří |
| 14. |  | regulace ECAS (výsoký výška ECAS nebo snížení výšky autobusu) |
| 15. |  | porucha pneumatického systému pérování ECAS |
| 16. |  | porucha obvodu zastávkové brzdy |
| 17. |  | chybí napájení +15 nebo zkrat v obvodu +15 |
| 18. |  | poškození obvodu vnějšího osvětlení |
| 19. |  | otevřené víko komory motoru |
| 20. |  | zapnutá zadní protimlhová svítilna |
| 21. |  | zapnutý ohřev zrcátek |
| 22. |  | zapnutý ohřev skel prvních dveří |
| 23. |  | zapnuty střešní ventilátory (přívod vzduchu) |
| 24. |  | zapnuty střešní ventilátory (odvod vzduchu) |
| 25. |  | zastávka na znamení (bylo zmáčknuto tlačítko STOP) |
| 26. |  | zastávka na znamení – invalidní vozík (je nutno otevřít druhé dveře) |
| 27. |  | další obrazovka |
| 28. |  | uzavřené dveře |
| 29. | pulsující | zapnuté povolení k otevření dveří cestujícími |
| 30. |  | otevřené dveře |
| 31. |  | zablokované dveře |
| 32. |  | aktivní snížení výšky |
| 33. |  | zapnutá zastávková brzdy |
| 34. |  | vypnutá zastávková brzda |
| 35. |  | povolený běh kompresoru |
| 36. |  | přehřátí topení cestujcích |

Tab.15.2 Popis piktogramů, promítaných na displeji z tekutých krystalů

Obrazovky displeje jsou rozděleny do tří typů:

- Obrazovky jízdy, sestávající ze tří obrazovek: obrazovka tlaků pneumatického systému, obrazovka informací o hnacím systému, obrazovka hlášení.

- Obrazovka statusu autobusu na zastávce.

- Obrazovky poruchy nebo poškození.

Każdá obrazovka má horní lištu kontrolek a základních ukazatelů systémů autobusu.

|  | Obrazovka tlaků pneumatického systému. Horní dva barografy informují o prvním (I) a druhém (II) brzdovém okruhu, dva dolní informují: o tlacích v napájecích obvodech obou brzdových okruhů. Barografy tlaků jsou cejchovány v barech. Po stlačení žlutého tlačítka (obr. 15.15, pol.1) lze přejít na další obrazovku jízdy. |
| --- | --- |
|  | Obrazovka informací o hnacím systému. Barograf informuje o tlaku přeplňování. Barograf je cejchován v kPa. Tato obrazovka se objevuje teprvé po spuštění motoru Po stlačení žluté klávesy lze přejít na další obrazovku jízdy. |
|  | Obrazovka hlášení. Na obrazovce jsou promítány informace o zapnutí zařízení, symbolizovaných piktogramy (tab.15.2), |
|  | Obrazovka statusu autobusu na zastávce. Tato obrazovka se zapíná po otevření dveří nebo zapnutí zastávkové brzdy. Na obrazovce jsou promítány informace o stavu dveří, o snížení výšky, zapnutí zastávkové brzdy, parkovací (ruční) brzdy a stlačení tlačítka „zastávka na znamení”. Zmáčknutí žluté klávesy nezpůsobí změnu obrazovky. |
|  | Obrazovky poruchy nebo poškození Jestliže došlo k poruše nebo poškození pak se objeví několik obrazovek poruch a lze je přepínat pomoci žluté klávesy. |

Tab.15.3 Popis obrazovek, promítaných na displeji z tekutých krystalů

15.3.2. Skupina přepínačů

Popis přepínačů, umístěných na přístrojové desce řidiče po pravé straně (obr. 15.15):

Horní řada zleva:

MENU

Vypnutí rekuperace – vypínač nechávat ve vypnutém stavu (zapnutá rekuperace)

Mycí box

Stropní ventilátory

Kneeling

Max. jízdní výška

Kompresor

Odlehčení 3. nápravy – není u T12 použito

Prostřední řada zleva:

Linkové stykače

Proudová výhybka – ovládání výhybek HERMAN

Radiovýhybka 1

Radiovýhybka 2

Vypnutí signalizace ztráty napětí

Otevření všech dveří

Uvolnění

Přepínání režimu předních dveří

Dolní řada zleva

Klíček pro zapínání el. obvodů

Zastávková brzda

1. 2. 3. dveře samostatně

INFO – pro příští stanici

Obr. 15.15 Skupina přepínačů, umístěných na přístrojové desce řidiče po pravé straně

Popis přepínačů, umístěných na přední přístrojové desce řidiče po levé straně (obr. 15.16):

Horní řada zleva:

Ovladač rychlovypínače

Ovládní střešních poklopů 1, 2

Prostřední řada:

Vypínač nouzového vypínače s pojistkou,

Kontrolka střešního reflekoru

Střešní reflektor

Výstražná světla

Osvětlení prostoru cestujících

Osvětlení kabiny řidiče

Dolní řada

otočná rukojeť pro regulaci osvětlení (pol. A – parkovací světla, pol. B – potkávací světla, C – protimlhová světla)

páčka pro nastavení vnějších zrcátek řidiče;

přepínač topení (dva pracovní režimy: ohřev skel prvních dveří – stlačení horní části klávesy nebo ohřev vnějších zrcátek – stlačení dolní části klávesy; opětovné zmáčknutí způsobí opětovné vypnutí ohřevu konkrétního elementu)

Pozor: V  případě nevypnutí ohřevu vnějších zrcátek nebo skel prvních dveří během 10 min. dojde k automatickému vypnutí ohřevu konkrétního prvku.

Obr. 15.16 umístění přístrojovýh ovladačů na levé straně řidiče

Pozor: Zapnout přední a zadní mlhová světla lze vytažením otočné rukojeti regulace světel (podle potřeby jednou nebo dvakrát)

15.3.3. Parkovací brzda, zastávková brzda, nouzový vypínač, sdružená páka

Přepínač parkovací brzdy je uveden na obr. 15.18, přepínač zastávkové brzdy – na obr. 15.15 (pol.10), a nouzový vypínač na obr. 15.16, obr. 15.19.

Ruční (parkovací) brzda je umístěna na boční přístrojové desce řidiče – obr. 15.18:

Obr. 15.18 Parkovací brzda na boční přístrojové desce řidiče

Obr. 15.19  Vnější obslužné víko akumulátorů: 1 – tlačítko nouzového zapínače napájení, 2 – tlačítko nouzového vypínače napájení, 3 –speciální vypínač

Sdružená páčka, umístěná u volantu je znázorněná na obr. 15.20, a způsob jejího používání – na obr. 15.21.

Obsluha sdružené páčky (obr. 15.21):

- A – bliknutí světly (1 x přitáhnout), přesun páčky do polohy maximálního odklonu ve směru označeném šipkou A zajistí zapnutí silničních světel,

- B, C – ukazatelé směru (B – pravý, C – levý),

- D – houkačka,

- E – stěrače (poloha 0 – stěrače jsou vypnuty, neoznačená poloha – časová práce, I – rychlost, II – rychlost),

- F – ostřikovač skla (zmáčknout kroužek).

Obr. 15.20  Sdružená páčka

Obr. 15.21 Obsluha sdružené páčky (popis v textu)

15.4. LEVÝ  PODOKENNÍ STOLEK – ovládání sběračů TSS2.2 (vozy 3704 a 3602)

Postup při dálkovém ovládání:

Dálkové ovládání s provádí tlačítky umístěnými po levé ruce řidiče.

Nasazení sběračů na trolej:

- Po zapnutí odpojovače baterie se musí rozsvítit zelená kontrolka ON, signalizující připravenost systému.

Ručně - sběrače nasadit ručně za pomocí lan.

Dálkově – v současné době není trolejová síť připravena pro tento systém ovládání.

Sejmutí sběračů:

Ručně – za pomoci lan navijáků sejmeme sběrače a zachytíme pod háky.

Dálkově – zeleným tlačítkem – „Sběrače dolů“ aktivujeme funkci. Sběrače se automaticky stáhnou a zajistí pod zajišťovací háky. Po zajištění se rozsvítí kontrolka „HÁKY“

Vytrolejení sběračů:

V případě vytrolejení jsou staženy oba sběrače. Po stažení a zajištění se rozsvítí kontrolka „HÁKY“. Zpětné nasazení se provede ručně pomocí lan. Protože stahování je řešeno vzduchem, neprovádí se žádná manipulace s navijáky lan. Není tedy potřeba otevírat zadní víko.

# Text boxes

Obr. 15.14. kontrolky desky řidiče

3

F

5

F

E

E

D

C

B

A

HÁKY

Kontrolka informuje o zajištění sběračů - žlutá kontrolka

Aktivní řídící jednotka sběrací soupravy – zelená kontrolka. V případě zhasnutí  je nutné odstavení, jinak hrozí možnost nestažení sběračů při vytrolejení. Pokud kontrolka bliká, znamená to nízký tlak vzduchu.

Sběrače dolů:

Zelené tlačítko – sejmutí sběračů

Červené tlačítko – přerušení funkce snímání

## ON

Sběrače nahoru:

Zelené tlačítko – zvednutí sběračů

Červené tlačítko  - přerušení funkce zvedání

Kontrolka ON

Kontrolka HÁKY

Tlačítko „Sběrače dolů“

- zelené

Tlačítko „Přerušení funkce Sběrače dolů“ - červené

Tlačítko „Sběrače nahoru“ - zelené

Tlačítko „Přerušení funkce Sběrače nahoru“ - červené

1              2           3       4          5          6          7

8

9

10      11      12

Pozor!

V případě nebezpečí je nutno zmáčknout tlačítko nouzového vypínače napájení (obr. 15.16, pol.1), což způsobí vypnutí proudu, a bude uvedeno do chodu nouzové osvětlení. Tlačítko nouzového vypínače je vybaveno blokádou (obdélník černé barvy), která jistí proti náhodnému vypnutí napájení. Za účelem vyřazení napájení je nutno v prvním pořadí zmáčknout blokádu a potom tlačítko nouzového vypínače.

Existuje také možnost vyřazení napájení z vnějšku trolejbusu s využitím červeného tlačítka nouzového vypínače, umístěného v komoře akumulátorů (obr. 15.19, pol.2).

2

1

Pozor!

Za účelem opětovného uvedení trolejbusu do chodu je nutno nejprvé přepnout tlačítko nouzového vypínače na přístrojové desce řidiče (obr. 15.16, pol.1) do původní polohy. Dále je nutno zmáčknout tlačítko nouzového zapínače (obr. 15.16, pol.2). nebo zelené tlačítko nouzového zapínače napájení (obr. 15.19, pol.1), umístěné ve vnější komoře akumulátorů.